## Slide 1: 单元3.电子电路系统仿真——TINA
综合设计与实践A-课号：10062801

## Slide 2: AGENDA
电子电路系统仿真的概念
电路仿真软件TINA
实战练习

## Slide 3: 电子电路仿真的概念
什么是仿真？
  用数值计算模型代替真实物理元器件
仿真的优点
  快速，不需要花费大量人力物力进行原型制作
  可以进行较为复杂的系统验证，例如：
    温度特性试验
    参数离散分析（蒙特卡洛分析）
  可以设置一些理想模型， 排除器件误差引入的干扰因素

## Slide 4: 电子电路仿真的概念
仿真的缺点
  仿真的精度依赖于模型的完备性
  在模型不够完备的情况下，仿真的结果与实际的结果会有较大的误差
  仿真基于数值计算，对于一些器件的非线性特性，没有合适、准确的解析表达式，因此会产生误差
  仿真基于解析式的数值计算，对于器件非线性特性造成的特性函数非单调、不连续、不可导的定义域，往往造成计算不收敛，进而仿真失败

## Slide 5: 电子电路仿真的概念
因此：
  仿真不能替代实际电路验证
  但是，可以极大降低电路设计失败的风险

## Slide 6: 电子电路仿真的概念
电子电路系统仿真软件：
  核心：SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
    诞生于1972年，UC Berkeley，使用Fortran编写
  常见仿真软件
    Hspice(synopsys)——基于网表
    Pspice(cadence)——交互式
    TINA(designsoft)

## Slide 7: 电路仿真软件TINA
电子电路仿真的一般性步骤：
  1、准备器件模型
  2、原理图输入
  3、设置仿真参数
  4、运行仿真，并检查结果

## Slide 8: 电路仿真软件TINA
TINA主界面
1
2
3
4
1-菜单栏
2-元器件选择区
3-元器件快速搜索栏
4-原理图输入区

## Slide 9: 电路仿真软件TINA
动手试一试：
我们想自己设计制作一个数字显示温度计，但是限于条件，手头没有现成的数字温度传感器，怎么办？
*利用PN结的温度特性！
PN结在正向电流恒定的情况下，其正向压降Vf与环境温度近似线性关系，其斜率k≈-2.0mV/℃
由于时间关系，这里不展开说明，有兴趣的同学自行查阅资料，了解这个关系的由来。
仿真软件能验证么？我们在TINA里试一下。

## Slide 10: 电路仿真软件TINA
1、打开TINA主界面
2、点击元器件选择区Basic标签，选择右图圈出的“GND”图标，拖入原理图输入区
注：GND是电路的0V参考电压节点
3、点击元器件选择区Semiconductor标签，选择右图圈出的NPN三极管图标，拖入原理图输入区

## Slide 11: 电路仿真软件TINA
4、双击原理图中的三极管，弹出参数设置界面
5、点击省略号按钮，在弹出的界面中选择2N2222（三极管的型号）
6、点击确定，回到原理图输入界面，此时三极管的型号设置完毕。
7、鼠标接近元器件图形引脚处红色点时，会变成笔的形状，按左键拖动完成连线。

## Slide 12: 电路仿真软件TINA
8、点击元器件选择区Sources标签，选择圈出的电流源图标，拖动到原理图输入区
9、双击原理图中的电流源，设置电流为1mA
10、按照右下图完成连线，并添加电压表（在Basic标签下）

## Slide 13: 电路仿真软件TINA
来，看下三极管Vbe是不是和温度成线性关系：
1、双击三极管集电极与电流源之间的连线，将这个线对应的电流节点命名为“1”。
2、点击Analysis菜单，选择DC Analysis，再选择Temperature Analysis

## Slide 14: 电路仿真软件TINA
3、如图设置参数，按OK执行仿真。
4、仿真完毕得到下面的“曲线”

## Slide 15: 实战练习
刚才介绍了TINA的基础用法，验证了PN结的温度特性，接下来，我们需要利用已经学过的模拟电子技术中运算放大器的知识，将这个三极管PN结正向压降Vbe转换成在0~100℃输入情况下，输出对应为0~3.0V的电压信号。
要求：
0℃对应0V输出
100℃对应3.0V输出
使用LM324运算放大器
注意：
运算放大器采用双电源供电

## Slide 16: 实战练习

## Slide 17: 问题与思考
刚才大家联系的这个电路依然是一个理想电路：
电流源是理想模型，实际电路中需要自行设计一个恒流源。
运放反相输入端的电阻R1会对电流源的电流有分流，造成测量误差。
运放采用了双电源供电，但是实际设计中无法提供双电源而必须采用单电源（即运放电源正端接电源，负端接地）的情况，如何设计来保证电路正常工作？
运放同相输入端这个偏置电压需要用实际电路来实现。
运放的增益、偏置需要做微小调整，电路设计上如何实现？
课后作业：
查阅《模拟电子技术》课本及相关资料，将这个温度测量电路进一步完善，要求如下：
1、设计一个恒流源（可用器件：三极管、运放），可提供1mA恒定电流；
2、设计电路，减小R1对测量精度的影响；
3、整个电路采用单5V电源供电；
4、运放同相输入端的偏置电压以电阻网络的形式提供，请计算电阻阻值；
5、运放增益、偏置如何调整？给出具体电路设计
作业提交时，请提供电路图截图，并标明各个元器件型号与取值。

## Slide 18: 问题与思考
作业请发到：jiang.lei@tongji.edu.cn
邮件主题注明：作业1，姓名+学号