## Slide 1: 单元8.STM32单片机进阶开发
综合设计与实践A-课号：10062801

## Slide 2: AGENDA
STM32单片机中断
STM32单片机时钟定时器简介
Systick——可替代TIM定时中断
ADC原理
STM32单片机片内ADC简介
STM32与PC的通信——UART

## Slide 3: AGENDA
实战1：Blinky
实战2：呼吸灯
实战3：读取PA0的电压
实战4：串口电压采集器

## Slide 4: STM32单片机中断
什么是中断？
例子：
老师上课——主线程
同学有问题举手提问——中断请求
老师解答同学问题——中断处理
解答完问题，继续上课——中断返回

## Slide 5: STM32定时器系统
STM32G0x定时器的主要功能：
计数
产生定时中断
输入捕获(测输入脉冲的频率、周期、脉宽、占空比)
输出比较（产生周期性脉冲信号，频率周期、脉宽、占空比可调）
PWM信号发生（左对齐，右对齐，中心对齐）
产生单次脉冲信号

## Slide 6: STM32定时器系统
STM32G0x定时器的计数/定时中断功能：
按照定时器时钟计数
超过设定值产生中断
用途：
计数（数脉冲个数）
产生定时信号
产生延迟
测量时间长度

## Slide 7: STM32定时器系统
STM32G0x定时器的输入捕获功能：
捕获脉冲边沿的时刻
用途：
获得信号边沿发生的时刻
测量信号两个边沿之间的时间——脉冲宽度
测量脉冲周期
测量脉冲占空比

## Slide 8: STM32定时器系统
STM32G0x定时器的输出比较功能：
当定时器的计数器计到预设值时，改变输出信号
用途：
产生延迟信号
产生周期可调的脉冲信号

## Slide 9: STM32定时器系统
STM32G0x定时器的输出比较扩展——PWM模式：
可改变周期信号的占空比
用途：
调光
电机调速
电力电子控制

## Slide 10: 小任务：让开发板上的LED闪起来
实战1：Blinky
HOWTO：
设置定时器为计数模式；
使能定时中断
在定时中断服务函数内切换GPIO
关键库函数：
定时中断服务中的回调函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
切换GPIO状态函数
HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
写入GPIO状态函数
HAL_GPIO_WritePin (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

## Slide 11
Systick——可替代TIM定时中断
SYSTICK定时器：
是Cortex-M核心自带的一个定时器；
中断优先级比定时器高；
解放定时器，让它做更有用的工作
关键库函数：
Systick延迟函数：
void HAL_Delay(uint32_t Delay);
获取Systick当前tick值函数：
uint32_t HAL_GetTick(void);

## Slide 12
实战1：Blinky
Blinky的几种实现方式：
方式1：阻塞式
在main函数的主循环内，使用HAL_Delay()函数
优点：简单
缺点：阻塞主线程，CPU利用率不高
方式2：利用Systick中断
在stm32g0xx_it.c中，修改void SysTick_Handler()函数，添加代码：
If((HAL_GetTick()%half_cycle) == 0)
{
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx,GPIO_PIN_x);
}
优点：不占用定时器
缺点：最小定时时间分辨率1ms

## Slide 13
实战1：Blinky
Blinky的几种实现方式：
方式3：利用定时器的溢出中断回调函数
启用定时器中断模式，在中断回调中操作GPIO,步骤：
1、在CubeMX中配置定时器，开启中断模式，并配置分频、计数周期等参数；
2、在main函数中启动定时器中断方法：
HAL_TIM_Base_Start_IT();
3、声明中断回调函数：
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
并在这个回调函数里添加GPIO处理
优点：定时参数灵活，可调范围大
缺点：占用宝贵的定时器

## Slide 14
实战1：Blinky
Blinky的几种实现方式：
方式4：利用定时器的PWM模式
启用定时器PWM模式，直接利用PWM信号控制GPIO,步骤：
1、在CubeMX中配置定时器，开启PWM模式，并配置分频、计数周期等参数；
2、在main函数中启动定时器中断方法：
HAL_TIM_PWM_Start(&htimx, TIM_CHANNEL_x);
3、在程序任意位置都可以通过：
htimx.Instance->CCRx = value;修改占空比
通过：
htimx.Instance-> PSC = value;
或者
htimx.Instance-> ARR = value;
修改切换频率
优点：定时参数灵活，可调范围大
缺点：占用宝贵的定时器
其他应用：电机调速、无刷电机驱动、调光

## Slide 15: 小任务：让外接的LED呼吸起来
实战2：LED呼吸灯
HOWTO：
将LED连接至管脚(PC6)，并配置为定时器TIM3CH1输出
设置SYSTICK产生定时中断，周期1ms
将定时器设置成PWM模式
在定时中断服务函数内修改TIM3的比较值，即PWM占空比
关键代码：
启动定时器PWM模式：
HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
更新PWM占空比：
htim3.Instance->CCR1 = value;

## Slide 16: ADC原理
ADC=Analog-Digital Converter
模拟-数字转换器：
将连续变化的模拟信号（时间及电压/电流等物理量）转换为离散的数字信号
时间的离散化——采样
电压/电流等物理量的离散化——量化
用途：
将真实世界的物理量转化为处理器能够处理的数字量；
测量：电压、电流、温度、应变、电容、电感等；
进一步的应用：
自动控制、信号处理、通信等。

## Slide 17
重要概念：
采样：时间的离散化
量化：连续域->离散域
ADC原理

## Slide 18
什么是逐次比较型ADC（SAR ADC）：
——二进制搜索算法
ADC原理

## Slide 19: STM32单片机片内ADC简介
STM32G0片上ADC的主要特点：
逐次比较型ADC
内置采样保持器
12bit分辨力
最多13通道
最小转换周期：1us（ADC CLK=14MHz）
最大转换误差：±5LSB
内置温度传感器

## Slide 20
STM32G0片上ADC相关的信号：
ADC_DR读取的值与真实电压的关系：
STM32单片机片内ADC简介

## Slide 21
STM32F103片上ADC相关的HAL函数：
STM32单片机片内ADC简介
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
HAL_ADC_GetState(&hadc1);
HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

## Slide 22: 小任务：采集开发板上电位器的滑动端电压
实战3：采集电压信号
HOWTO：
使用一个电位器，两个固定端分别接3.3V和GND，滑动端连接PA0，电压0~3.3V；
使用CubeMX配置ADC和相应引脚；
在Main函数主循环内调用ADC函数读取ADC_DR寄存器值；
转换为你能看得懂的电压值:
  使用LED数码管显示电位器旋转的百分比

## Slide 23: 小任务：采集开发板上电位器的滑动端电压
实战3：采集电压信号
方法1：单次读取（软件启动采样）
步骤：
初始化：
MX_ADC1_Init();
启动转换：\
HAL_ADC_Start(&hadc1);
轮询等待转换结束：
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
判断标志位：
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
读取raw值：
adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
利用ADC公式将raw值转换为可用数据：
volt = adc_value*3.3/4096;

## Slide 24: 小任务：采集开发板上电位器的滑动端电压
实战3：采集电压信号
方法2：连续定时读取，中断模式（定时器启动采样）
步骤：
CubeMX中设置定时器TIM3：
  Cube配置PSC和ARR确定采样周期
  配置TRGO将Trigger Event Selection改为Update Event
CubeMX中设置ADC：
  启用通道0
  配置分频Clock Prescaler和SamplingTime Common1/2，根据预想的采样率设置，尽量增加cycle数以提高ADC的输入阻抗
  配置External Trigger Conversion Source将启动源改为TIM3 Trigger Out Event
  在NVIC标签下使能ADC1中断

## Slide 25: 小任务：采集开发板上电位器的滑动端电压
实战3：采集电压信号
方法2：连续定时读取，中断模式（定时器启动采样）
步骤（续）：在代码中
初始化：
MX_ADC1_Init();
MX_TIM3_Init();
启动转换：
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
声明ADC中断回调函数：
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc);
在回调函数中判断标志位：
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
读取raw值：
adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
利用ADC公式将raw值转换为可用数据：
volt = adc_value*3.3/4096;

## Slide 26: STM32与PC的通信——UART
UART介绍
UART=Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
特点：
  异步通信——不依赖于同步的时钟信号，而是依赖于通信双方的时钟同步
  用线少——3线（TXD、RXD、GND）完成通信
  通信速率——300bps-115200bps（RS232C，最长15米），4.5Mbps（同一块PCB上的两个芯片）

## Slide 27: STM32与PC的通信——UART
UART变种
远距离：RS485/RS422，最长5km（<4800bps）
中距离：RS232，15米（<115200bps）
短距离：TTL，0.5米(MAX 4.5Mbps，根据芯片支持情况)
单线：LIN，19200bps，5米

## Slide 28: STM32与PC的通信——UART
UART典型波形

## Slide 29: 小任务：采集电位器的位置信息并发送至PC
实战4：电压采集器
HOWTO：
参考前面ADC课程中的程序，读出电位器的电压值，注意，我们这里使用定时器TIM3每200ms产生一次Update Event驱动ADC采集电压数据。
配置开发板USART1，设置波特率为115200，格式8N1.
在main函数的主循环里等待ADC处理完成的标志，一旦标准变量为true或者为1，则启动一次串口发送。

## Slide 30: 采集开发板上电位器VR1的电压并发送至PC
作业：电压采集器
在CubeMX中对UART进行设置：
使用异步模式
波特率115200
启用中断
在代码中对UART的操作：
在main函数前添加以下两个头文件：
  <stdio.h>
  “string.h”
在main.c中添加一个标志变量uint8_t adc_convert_cplt，注意需要是全局变量
在main函数内对adc_convert_cplt赋初值0
在ADC中断回调函数中，当完成ADC数据读取后，令adc_convert_cplt = 1
调用初始化函数
启动ADC和定时器
在主循环中轮询adc_convert_cplt 的值，若为1，则调用sprintf生成打印的字符串，并使用HAL_UART_Transmit_IT进行发送，并将adc_convert_cplt 恢复0值