## Slide 1: 单元1.电子电路系统设计方法学
综合设计与实践A-课号：10062801

## Slide 2: AGENDA
电子电路系统设计方法学的概念
  电子电路系统的构成
  设计的流程与设计工作的内容
工作流程
  如何读懂功能需求——案例
  系统设计、开发、实现的工作流程
问题与思考

## Slide 3: 电子电路系统设计方法学
电子电路系统的构成
一个应用系统的组成
  板级系统
  电路模块
  集成电路
  IP Core
  基础元件/单元库
应用系统
硬件
软件
功能模块
UI
事务处理
通讯管理
MCU
PLD
分立
元器件
设备驱动
操作系统
IP
core

## Slide 4: 电子电路系统设计方法学
从系统的角度看电子设计
结构设计
系统软件设计
系统硬件设计
元器件选型
功能分析
人机界面设计
电子电路系统的方案设计

## Slide 5: 电子电路系统设计方法学
电子电路系统的设计流程
功能分析
核心元器件选型与方案评估
硬件设计实现
软件设计实现
通讯协议
人机界面
操作系统
电路原理
机械设计
外观
组装工艺
结构设计
PCB版图
测试方案
系统测试
元器件选型

## Slide 6: 电子电路系统设计方法学
功能分析
  做什么，怎么做
  激励——响应
  性能指标
  用户习惯
  生产周期
  成本限制
  系统的工作环境
  其他的因素（商业、文化、环境）
返回

## Slide 7: 电子电路系统设计方法学
元器件选型需要考虑的问题
  功能能否满足要求
  性能能否满足要求
  可靠性能否满足要求
  环境适应性
  生产适应性
  商业适应性
返回

## Slide 8: 电子电路系统设计方法学
系统硬件设计的各个方面
  电路设计
    参考成熟电路
    简洁就是美
    设计者应对电路有深入了解
      任何一个设计者不清楚的地方都可能是故障点
  PCB版图设计
    受生产工艺约束
    受电路原理约束
    受机械尺寸约束
    受热力学约束
    ……

## Slide 9: 电子电路系统设计方法学
  一致性分析
    减少批量生产的调试工作量
    降低产品性能参数离散性
  可靠性分析
    寿命
    故障率
    自我保护特性
    可修复性
    对于其他部件的保护

## Slide 10: 电子电路系统设计方法学
  安全性
    对于使用者是否会产生伤害
    对于其他系统是否会产生损害
    阻燃性能
    防爆性能
    ……
  电磁兼容性
    传导干扰
    辐射干扰
    对于干扰的抵御能力
返回

## Slide 11: 电子电路系统设计方法学
系统软件设计的要点
  可靠性
  易用性
  人性化
  标准化
  可移植性
返回

## Slide 12: 电子电路系统设计方法学
机械设计
  组装工艺
  结构性能
  人体工程学
返回

## Slide 13: 系统设计、开发、实现工作流程
实际案例：
F题_纸张计数显示装置.pdf

## Slide 14: 系统设计、开发、实现工作流程
确定功能与需求：
我要做个什么东西？
这个东西完成什么功能？
需要完成的功能的技术指标如何？
  多快？多准？稳定性？
这个产品有哪些限制？
  成本
  体积
  重量
  完成时间
  供电限制
  是否需要人机交互？怎样交互

## Slide 15: 系统设计、开发、实现工作流程
电子电路系统的设计、开发、实现工作流程：
——以全国大学生电子设计竞赛为例
D1M | D1A | D1N | D2M | D2A | D2N | D3M | D3A | D3N | D4M | D4A
确定方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 电路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 电路制作 |  |  |  |  |  |  | 
 | 采购 |  | 采购器材 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 电路调试/测试指标 |  |  | 
 |  |  |  | 软件编写与调试 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 文档撰写 |  |  | 

## Slide 16: 系统设计、开发、实现工作流程
本课程所用到的设计软件：
电路仿真
  TINA-TI
电路设计（原理图及PCB设计）
  KiCAD
单片机开发软件
  ARM Keil MDK
其他软件
  SSCOM——串口调试助手
  FreeCAD——机械结构设计
  Python——PC端数据处理
  Visual Studio——PC端编程

## Slide 17: 问题与思考
如果让你设计一个数字显示温度计，你该如何设计？数字显示温度计的要求如下：
测量温度范围：0~100℃
使用4位数字显示，分辨率0.1℃
测量误差<0.5℃
温度测量的采样速度：2次/秒
能够将温度数据传输到计算机
以框图形式请将你的设计构思说明清楚，务必包含设计的关键点，重要的思考过程用思维导图的形式画出来。