## Slide 1: 单元2.元器件的识别与选用
综合设计与实践A-课号：10062801

## Slide 2: AGENDA
电路制作工艺
元器件的识别与选用
问题与思考

## Slide 3: 电路制作工艺

## Slide 4
制作电路板
  承载元器件的底板
焊接
  将元器件各个信号连接起来，同时做机械固定
组装
  将电路板组件安装在外壳上
电路制作工艺

## Slide 5: 电路制作工艺
电路板的分类
  面包板
  万用板
  印刷线路板（PCB）

## Slide 6: 电路制作工艺
什么是印刷线路板
  通过在覆铜板表面贴附蚀刻阻剂，再通过腐蚀、电镀等工序加工出金属线路和图案构成元件信号连接的组件。
材料
  铜、玻璃纤维、环氧树脂
层叠结构
生产流程
设计工具

## Slide 7: 电路制作工艺
层叠结构
  双面PCB层叠结构
    顶层丝印
    顶层阻焊
    顶层铜层
    绝缘层
    底层铜层
    底层阻焊
    底层丝印

## Slide 8: 电路制作工艺
生产流程
      设计文件 -> 光绘胶片-> 覆铜板开料 ->
      钻孔 ->金属孔化 -> 铜箔腐蚀 -> 涂阻焊层 -> 图形丝印 ->喷锡/电镀 -> 热风整平 -> 检查测试 -> 出厂

## Slide 9: 电路制作工艺
PCB打样工厂
  深圳嘉立创 https://www.jlc.com/
  杭州捷配 https://www.jiepei.com/

## Slide 10: 元器件识别与选用
无源元件
有源元器件
机械电气
零部件

## Slide 11: 元器件识别与选用
无源元件
电阻
电容
电感
晶体谐振器
变压器

## Slide 12: 元器件识别与选用
直接标示法
文字符号法
色彩标示法
元件参数的标识

## Slide 13: 元器件识别与选用
直接标识法
  直标法是指在元件表面直接标志出它的主要参数和技术性能的一种标志方法。
  例如：
  电阻1.2kΩ；
  电容 470μF/25V；
  电感 220μH

## Slide 14: 元器件识别与选用
文字符号法
文字符号法是将需要标出的主要参数与技术性能用文字、数字符号两者有规律地组合起来标志在元件上的一种方法。
例如：
1.2kΩ的电阻标志为：1k2；
1.5MΩ的电阻标志为：1M5；
0.1μF的电容标志为：100n；
2.2μF的电容标志为：2μ2；

## Slide 15: 元器件识别与选用
文字符号法
对于电阻的阻值，一般标为xyz，其中xy为有效数字，z为倍数，数字的单位为Ω；对于高精度的电阻，往往标为wxyz，其中wxy为有效数字，z为倍数，单位任然是Ω。
如： 103=10×103Ω＝10kΩ；
5901=590×101Ω=5.90kΩ；
对于电容的容量，一般标为xyz，其中xy是有效数字，z为倍数，单位是pF。
如： 104=10×104pF=0.1μF；
226=22×106pF=22μF

## Slide 16: 元器件识别与选用
色彩标识法
色标法
色标法是指用不同颜色的带或点在元件的表面上标志出元件的主要参数。色标法常见于电阻器和电感器。

## Slide 17: 元器件识别与选用
颜色 | 有效数字 | 乘数（倍率） | 允许偏差％
银 | - | 10－2 | ±10
金 | - | 10－1 | ±5
黑 | 0 | 100 | 
棕 | 1 | 101 | ±1
红 | 2 | 102 | ±2
橙 | 3 | 103 | 
黄 | 4 | 104 | 
绿 | 5 | 105 | ±0.5
蓝 | 6 | 106 | ±0.25
紫 | 7 | 107 | ±0.1
灰 | 8 | 108 | 
白 | 9 | 109 | 

## Slide 18: 元器件识别与选用
练习：
棕 红 橙 金
绿 棕 黑 红 棕
其对应的读数是：
有效数字：1（棕）2（红），
倍乘：3（橙），
精度：5%（金），
所以该电阻的阻值是12×103＝12kΩ，精度5%
其对应的读数是：
有效数字：5（绿）1（棕）0（黑），
倍乘：2（红），
精度：1%（棕），
所以该电阻的阻值是：510×102＝51kΩ，精度1%

## Slide 19: 元器件识别与选用
优选数系与误差
为了便于组织生产，并能满足使用要求，产品要按照一定的规律进行生产，就是使产品规格化。比如像电阻器的阻值、电容器的容量、电感器的电感量等，在数值上均按照一定的规律排列。这样就需要一个合理的数系，即优先数系。

## Slide 20: 元器件识别与选用
允许偏差 |  |  |  | 允许偏差 |  |  | 
±5% | ±10% | ±20% | >±20% | ±5% | ±10% | ±20% | >±20%
E24 | E12 | E6 | E3 | E24 | E12 | E6 | E3
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
1.1 |  |  |  | 3.6 |  |  | 
1.2 | 1.2 |  |  | 3.9 | 3.9 |  | 
1.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 
1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
1.6 |  |  |  | 5.1 |  |  | 
1.8 | 1.8 |  |  | 5.6 | 5.6 |  | 
2.0 |  |  |  | 6.2 |  |  | 
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 
2.4 |  |  |  | 7.5 |  |  | 
2.7 | 2.7 |  |  | 8.2 | 8.2 |  | 
3.0 |  |  |  | 9.1 |  |  | 
优选数系与误差

## Slide 21: 元器件识别与选用
有源元器件
DIODE
TRANSISTOR
OP Amp
ADC DAC
MCU

## Slide 22: 元器件识别与选用
DIODE
开关二极管
Switch Diode
稳压二级管
Zener Diode
肖特基二极管Shottoky Diode
变容二级管
Cap-variant Diode
整流管
Rectifier

## Slide 23: 元器件识别与选用
Transistor
PNP
场效应管
Field Effect Transistor
可控硅
SCR
双极性三极管
Bi-polar Junction Transistor
NPN
J-FET
MOSFET
N
P
N
P
增强型
耗尽型
N
P

## Slide 24: 元器件识别与选用
1N4007
1N4148

## Slide 25: 元器件识别与选用
9013（NPN），9012（PNP）
TIP41C（NPN），TIP42C（PNP）

## Slide 26: 元器件识别与选用
接插件
开关
继电器
散热器
紧固件
机械电气
零部件

## Slide 27: 本课程所用到的关键元器件
B值的定义：
（K）
其中： 是当前温度， 是基准温度，单位K（Kelvin）
是基准温度下的电阻值， 是当前温度下的电阻值。
NTC 负温度系数热敏电阻
电阻与温度的关系：

## Slide 28: 本课程所用到的关键元器件
根据B值的定义，有：
其中： 是基准温度下的电阻值，这里是10kΩ， 是我们测得的NTC热敏电阻的阻值；T1=25+273.15=298.15 （K） ，可得：
NTC 负温度系数热敏电阻
B值：通常NTC生产厂商会告知，通常B=3950 K，这个值是T1 = 25℃，T2 = 85℃条件下测得。

## Slide 29: 本课程所用到的关键元器件
进一步的 ，可得：
（ ℃ ）
其中即为NTC测得的摄氏温度。
NTC 负温度系数热敏电阻
如果单片机不支持浮点运算、复杂的解析计算怎么办？
  不用焦虑，可以用简单粗暴的方法：查找表（LUT）
  网上可以查到B=3950的NTC温度阻值换算表
  自己利用上述公式，在Excel里生成
  对于1℃间隔中间的数据，可以配合线性插值算法，将误差控制在0.2℃以内。

## Slide 30: 本课程所用到的关键元器件
基准电压源（基准稳压器）TL431

## Slide 31: 本课程所用到的关键元器件
运算放大器LM358

## Slide 32: 问题与思考