## Slide 1: 单元4. PCB设计软件——KiCAD（二）
综合设计与实践A-课号：10062801

## Slide 2: AGENDA
使用KiCAD进行PCB设计
  概念
  流程
    准备工作
      封装库设计与修改
      PCB外形定义
      工艺约束设置
    网表导入
    元器件布局
    布线
    铺铜
    丝印调整/增加文字
    Gerber与钻孔文件导出
实战练习

## Slide 3: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
概念
  PCB的层
SilkScreen(SilkS)
SolderMask(Mask)
Copper(Cu)
Base

## Slide 4: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
概念
  KiCAD里定义的PCB层
    Cu:铜层，就是我们的走线层
    Adhes：胶层，波峰焊用来固定元器件的红胶
    Paste：焊膏层，回流焊用来印刷贴片元件焊盘上锡膏的层，通常有图形的地方在钢网上是开孔
    SilkS：丝印层，用来在PCB表面印刷文字
    Mask：阻焊层，有图形的地方形成阻焊层窗口，露出铜层
    Edge.Cuts：切割边界，用来定义PCB板外形
    CrtYd：Courtyard，显示元器件的空间占用
    Fab：其他制造相关信息，通常不在PCB产品上出现

## Slide 5: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
流程——准备工作
  封装库的设计与修改
  PCB外形的定义
  PCB制造工艺参数
    推荐使用的线宽：0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.5mm
    最小间距：0.2mm
    过孔外径：0.7mm/内孔径：0.3mm

## Slide 6: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
网表导入
元器件布局
  原则：先结构大件（插座、显示、按键）
      再核心器件（MCU/FPGA/存储器/电源芯片）
      再关键元器件（时钟、晶振、运放、功率管）
      再关键信号相关的元件（时钟、信号放大、滤波等电路对应的电阻电容、退耦电容、高速数字信号通路里的电阻电容）
      最后放低速信号相关的电阻电容
  技巧：
    自核心器件放射状散开
    调整电阻电容，使得Ratsnet减少交叉

## Slide 7: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
布线
  原则： 先把退耦电容的GND引出短线打过孔（因为后面会用 PCB反面大面积铺地）
  再连接关键信号（复位、时钟、高速差分线 USB/HDMI/PCIe）
      再连接总线状信号（数据总线、SPI、I2C、UART等）
      再使用小面积铺铜连接电源（根据负载电流和对电源噪 声的敏感程度）
      再连接低速信号线
      最后使用铺铜将所有GND相连，并检查有无遗漏
  技巧：
    高速信号尽可能不要用过孔反复在正反面穿行
    高速信号反面的GND铺铜平面尽可能保持完整而不被截断

## Slide 8: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
铺铜
  用途：降低电源/地的阻抗，降低噪声
  原则：
    GND尽量铺满反面（已减少噪声）
    模拟信号和数字信号的“地”应“隔开”并分开供电
    高速信号下面的“地”平面不能出现如下图的间隙
GND平面间隙

## Slide 9: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
丝印调整
  用途：标识出元器件的编号
  原则：
    不要盖在裸露焊盘上
    整个PCB上的标号尽量保持一个方向

## Slide 10: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
光绘文件的导出
  用途：PCB工厂通用的标准图纸格式
  光绘格式设定：

## Slide 11: 电路设计与PCB设计软件——KiCAD
钻孔文件的导出

## Slide 12: 问题与思考
综合作业（三）：
根据上次作业所设计的基于PN结的温度传感器的模拟信号处理部分，以及基于STM32G030C8T6最小系统，使用KiCAD设计一个可实现的电路图和PCB，要求：
电路使用USB Type-C接口作为电源与通讯端口；
使用4位共阴LED数码管作为显示器件；
LM324、电阻、电容均使用SMD封装，测温用二/三极管使用XH-2A插座与系统连接；
电路板上必须保留单片机的SWD调试接口和Boot0外接下拉电阻；
使用单片机ADC采集PN结温度传感电路生成的电压信号，经解算、校准后，使用LED数码管显示，每秒更新次数不小于2次；
单片机通过串口与计算机通信，使用CH340N作为USB-串口转接器，单片机以字符串形式，通过USB虚拟串口每秒至少发送2个温度数值；
PCB最大尺寸10*10cm，工艺要求见上文；
PCB正面下方应标注你的姓名（拼音）和学号，单个字符高度3mm，宽度2mm；
7月15日晚8时前自行向PCB制造商提交PCB订单。